| Предложение |  | На поставку стекляного тепличного комплекса |
| --- | --- | --- |

Проект представляют собой 1 блок теплицы стекла, пролетом 8 метров с шагом колонн 4м, для выращивания огурцов и

помидоров гидропоникой, параметры теплицы:

Размеры теплицы : 40м x 40м = 1,600 м2

|  | Ширина пролета | 8м | Ширина секции | 4м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество пролетов | 5 | Количество секции | 10 |
|  | Высота желоба | 6м | Высота | 6.8м |
|  | Площадь | 1600㎡ |  |  |

Металлоконструкция рассчитана требованию заказчика с учетом следующих нагрузок :

    - Снеговая нагрузка на конструкцию: 500 N/м²

  - Ветровая нагрузка на конструкцию : 600 N/м²

      - Оборудование: 200 N/м²

- Коэффициент запаса расчета на все нагрузки 1.4

Электричество:220V/380V,50Hz

|  |  |  |  |  | цена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Предметы | Описание | Кол | единица | единицы | производство | Итого(CNY) |
|  |  |  |  |  | (CNY) |  |  |
|  |  | Тепличный блок для выращивания | огурцов и помидоров |  |  |
|  |  | Оцинкованный легко-стальной каркас. |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина цинкового покрытия не менее 70мкp. | 1600 | ㎡ | 127.40 | Китай |  |
|  |  | Номер стали Q235 |  |  |  |  |  |
|  |  | *Главные и вспомогательные столбы боковых стен : профиль 120x60x3 мм. |  |  |
| 1 | Основная | *Главные столбы торцевых стен : профиль 120x120x3 мм. |  |  |  | 203840 |
|  |  | *Вспомогательные столбы торцевых стен : профиль 120x60x3 мм. |  |  |  |
|  | конструкция |  |  |  |  |
|  |  | *Цетральные столбы : профиль 120x60x3 мм. |  |  |  |  |  |
|  |  | *Фермы 8м : профили 40x60x2 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | *Металлический желоб 8м : B = 2мм |  |  |  |  |  |
|  |  | *Анкер для крепленния столбов на фунтамент |  |  |  |  |  |
|  |  | *Канализация дренажной воды на улицу |  |  |  |  |  |
| 2 | Двери | Входные двери алюмиевые 2*1.2м | 2 | Комплект | 1296.00 | Китай | 2592 |
|  | Система | Форточная вентиляция размеры 2м x1м, на два | 90 | Комплект | 297.00 | Китай | 26730 |
| 3 | естественной | направления открываются |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Моторы и оцинкованный механизм вентиляции | 1600 | ㎡ | 17.68 | Китай | 28288 |
|  | Крыша | Алюмиевые профили и резиновые профили | 1812.8 | ㎡ | 34.00 | Китай | 61635 |
| 4 |  | Закаленное стекло 4мм диффузное, | 1812.8 | ㎡ | 81.60 | Китай | 147924 |
|  |  | 98% светопропускаемость |  |  |  |  |  |
|  | Боки | Профили для фиксирования поликарбонат | 1024.8 | ㎡ | 34.00 | Китай | 34843 |
|  |  | 16 мм поликарбонат | 1024.8 | ㎡ | 52.00 | Китай | 53290 |
|  | Система | Горизонтальный экран, моторы и оцинкованные |  |  |  |  |  |
|  | горизонтального |  |  |  |  |  |  |
| 5 | энергосберегаю- | механические приводы, в стоимость | 1600 | ㎡ | 24.48 | Китай | 39168 |
|  | щего экрана | включена ткань зашторивания ASN 65 |  |  |  |  |  |

|  |  | Форсунки с |  | Распылитель для снижения температуры, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | регулирования влажности в теплице огурцов, |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | высоким |  |  |  | 1600 | ㎡ | 14.00 | Китай | 22400 |  |
|  |  |  | включая фарсунки, трубы, баки, насосы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление системы 70 bar |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вентиляторы для |  | Вентиляторы для рециркуляции, за час два раза |  | 4 | Комплект | 680.00 | Китай | 2720 |  |
|  |  | микроклимата |  | циркулять воздух в теплице |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Орошение |  | Кабельный полив, кабельницы Нетафим |  | 1600 | ㎡ | 13.00 | Китай | 20800 |  |
| 9 | Баки |  | Баки стеклопластиковый сборные для хранения |  | 1 | Комплект | 13200.00 | Китай | 13200 |  |
|  |  |  | воды в теплице для полива 20 кубов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удобление |  | Мини растворный узел импортный |  | 1 | Комплект | 5500.00 | Импорт | 5500 |  |
| 11 | Субстрат |  | Кокосовый субстрат |  | 800 | м | 18.00 | Китай | 14400 |  |
| 12 | Шпалера |  | Металлическая шпалера для подвесной системы |  | 800 | м | 3.90 | Китай | 3120 |  |
| 13 | Крючки |  | Крючки для подвеса огурцов |  | 6000 | шт. | 1.60 | Китай | 9600 |  |
| 14 | Лотки |  | Белые подвесные лотки оцинкованные |  | 800 | м | 92.00 | Китай | 73600 |  |
| 15 | Ткань |  | Белый светоотражающий экран на полу |  | 1600 | ㎡ | 5.50 | Китай | 8800 |  |
|  |  |  |  | Дистрибутор отопления, включены нососы, |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отопление |  | клапаны, резиновые трубы, ножки и кронштейны, |  | 1 | Комплект | 65980.00 | Китай | 65980 |  |
|  |  |  |  | без российских стандартных труб |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тележки |  | Электрические тележки для работы в зоне |  | 1 | Комплект | 18000.00 | Китай | 18000 |  |
|  |  |  | Выращивания в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Шкафы и сеть |  | Распределительные шкафы, шкафы контроля, |  | 1 | Комплект | 19900.00 | Китай | 19900 |  |
|  |  |  | кабели для контроля микроклимата в теплице |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заводская цена позиций 1-5 |  |  |  | ￥989,130 |  |  |
|  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |

1 Поставщик обязуется после получения аванса проектированить для закзчика.

2 Дата отправки：60 дней после получения аванса.