设 备 明 细 单

| NO | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预浸泡提升机 | 2200×1140×1760 | 台 | 1 | 38500 | 38500 |
| 浸泡槽采用3.0mm不锈钢板材制作，内置可拆卸式篦子。 支撑架采用60×60×2.0mm不锈钢方管制作，底部配有活动轮。 输送采用蓝色带挡板式塑料板带制作。 配有动力为1.5KW风泵一台，0.37KW减速机一台。 |
| 2 | 连续式去皮机 | 3450×1280×1900 | 台 | 1 | 109900 | 109900 |
| 1.设备外护板采用厚度为3.0mm304材质不锈钢板制作，内接水槽采用厚度为1.5mm304材质不锈钢板，表面喷砂处理。 2.毛辊支架采用厚度为10mm304材质不锈钢板与架体配合制作，毛辊两端采用优质尼龙防水套密封，耐磨程度高，防水效果好。 3.清洗槽上部配有喷淋管道，侧端有出料口。 4.备有9条毛辊均采用优质尼龙丝制作。 5.设备支架采用60*60*2.0mm不锈钢方管制作，底部配有可移动式脚轮。 6.配备内置可调节式螺旋，采用变频控制。 7.箱体下方配有不锈钢楔形网过滤装置，一侧配有可移动式不锈钢接料槽，不锈钢接料槽采用采用厚度为1.5mm304材质不锈钢板，表面喷砂处理。 |
| 3 | 滚杠式挑拣输送机 | 2600×1250×800 | 台 | 1 | 38500 | 38500 |
| 设备护板采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板制作，表面喷砂处理。 设备支架采用50*50*2.0mm不锈钢方管制作，底部配有万向调节栓，表面喷砂处理。 输送采用直径60mm不锈钢滚杠旋转输送。 配用动力为0.75KW电机1台，配无级调速器。 |
| 4 | 提升机 | 2500×600×1500 | 台 | 1 | 25900 | 25900 |
| 护板采用2.0mm不锈钢板制作。 支架采用50×50×2.0mm不锈钢方管制作，底部采用可调节支脚。 输送采用食品级PVC皮带，带刮料板。 动力配0.37KW减速机一台。 |
| 5 | 三维切丁机 | 1000×1000×1650 | 台 | 1 | 63700 | 63700 |
| 1.机台骨架均为SUS304不锈钢材质，底部配有可移动式脚轮。 2.护板、入料斗均采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板制作。 3.设备刀片采用合金材料制作。 4.入料口处有微动开关，操作安全。 5.用于根茎类物料切丁、切块。 6.设备总功率：0.75KW |
| 6 | 多功能切菜机 | 700×740×1240 | 台 | 2 | 21000 | 42000 |
| 外壳采用2.5mm不锈钢板制作。 动力为0.75KW电机一台 可更换刀盘，切割不同规格的物料。 |
| 7 | 毛刷清洗去皮机 | 1900×818×940 | 台 | 1 | 44800 | 44800 |
| 1.设备外护板采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板制作，内接水槽采用厚度为1.5mm304材质不锈钢板。 2.毛辊支架采用厚度为10mm304材质不锈钢板与架体配合制作，毛辊两端采用优质尼龙防水套密封，耐磨程度高，防水效果好。 3.清洗槽上部配有喷淋管道，侧端有出料口。 4.备有7条毛辊均采用优质尼龙丝制作。 5.设备支架采用50*50*2.0mm不锈钢方管制作，底部配有可移动式脚轮。 6.设备总功率：2.2kw。 |
| 8 | 六工位挑选输送机 | 2685×1020×895 | 台 | 1 | 25900 | 25900 |
| 设备工作面板采用优质尼龙，无毒耐用。 配备废料斗，可拆便于清洗。 设备采用快拆装设计，方便清洗。 设备整体采用304不锈钢制作。配0.37KW减速机一台。 |
| 9 | 带式切菜机 | 1420×770×1210 | 台 | 1 | 81200 | 81200 |
| 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，底部配有可移动式脚轮。 护板均采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板制作。 设备刀片采用合金材料制作。 进料输送带、刀轴转速采用变频调速技术，实现切割物料的不同规格。 设备总功率：2.05KW 380V。 |
| 9 | 快装提升机 | 3570×785×2000 | 台 | 1 | 31000 | 31000 |
| 1.边板采用1.5mm304材质不锈钢板制作，与架体销轴连接，便于拆装。 2.架体采用60*40*2.0mm不锈钢方管制作，底部配有万向调节栓。 3.输送采用食品级PVC光板皮带。 4.配备0.37KW动力电机1台。 |
| 10 | 旋流清洗机（高） | 4000×1340×1865 | 台 | 1 | 193200 | 193200 |
| 1.设备槽体采用厚度为3.0mm304材质不锈钢板卷制而成，表面喷砂处理。 2.设备支架、循环管路均采用直径57*3mm304材质无缝不锈钢圆管制作，表面喷砂处理。 3.配备快拆装式转笼去杂装置，采用厚度为1.5mm304材质不锈钢冲孔制作，配备方便操作的气弹簧。配备0.09KW动力电机1台. 4.喷冲管采用卫生级不锈钢管制作。相关阀门管件均为卫生级。 5.振动筛侧板采用3.0mm不锈钢板制作，筛面采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板冲孔制作，表面喷砂处理。 6.循环水箱采用3.0mm304材质不锈钢板制作，箱体一侧备有不锈钢楔形网制作的转笼去杂装置，配有变频调速装置，转笼运转速度在一定范围内可调。转笼一侧配有可拆装式尼龙板去杂装置。7. 配备2台1.85KW卧式多级离心泵，振动电机两台，转笼动力电机两台，配6支瑞士进口弹性支撑。 |
| 12 | 旋流清洗机（低） | 4000×1340×1465 | 台 | 1 | 189000 | 189000 |
| 1.设备槽体采用厚度为3.0mm304材质不锈钢板卷制而成，表面喷砂处理。 2.设备支架、循环管路均采用直径57*3mm304材质无缝不锈钢圆管制作，表面喷砂处理。 3.配备快拆装式转笼去杂装置，采用厚度为1.5mm304材质不锈钢冲孔制作，配备方便操作的气弹簧。配备0.09KW动力电机1台。 4.喷冲管采用卫生级不锈钢管制作。相关阀门管件均为卫生级。 5.振动筛侧板采用3.0mm不锈钢板制作，筛面采用厚度为1.5mm304材质不锈钢板冲孔制作，表面喷砂处理。 6.循环水箱采用3.0mm304材质不锈钢板制作，箱体一侧备有不锈钢楔形网制作的转笼去杂装置，配有变频调速装置，转笼运转速度在一定范围内可调。转笼一侧配有可拆装式尼龙板去杂装置。7. 配备2台1.85KW卧式多级离心泵，振动电机两台，转笼动力电机两台，配6支瑞士进口弹性支撑。 |
| 13 | 连续式漂烫机 | 8000×1300×1300 | 台 | 1 | 137200 | 137200 |
| 1. 设备箱体采用厚度为δ=2.0mm材质SUS304不锈钢板制作，带保温层。内置蒸汽管道1套。 2、支架为75×45×2.0mm不锈钢方管，底部万向调节栓。 3、输送采用不锈钢板冲孔制作，孔径：4mm上配刮料板。 4、设备箱体采用圆弧角设计，箱底为梯形底。排污阀2个。 5、动力为2.2KW减速机一台，配无级调速器漂烫时间可调节。 6、配2套电磁阀自动控制水温，分2段单独控制系统，水温控制更精确。 7、整机除电机及相关部件外均采用不锈钢SUS304材质制造。 |
| 14 | 常温水冷却机 | 5000×1220×1300 | 台 | 1 | 63000 | 63000 |
| 1. 设备箱体采用厚度为δ=2.0mm材质SUS304不锈钢板制作，内置气泡管道1套。 2、支架为75×45×2.0mm不锈钢方管，底部万向调节栓。 3、输送采用不锈钢板冲孔制作，孔径：4mm上配刮料板。 4、设备箱体采用圆弧角设计，箱底为梯形底。配有进水口、溢水口、排污阀。 5、配有2.2KW鼓泡机1台，动力为0.75KW减速机一台并配有不锈钢防护罩。 6、出料口处配有喷淋管道。 7、整机除电机及相关部件外均采用不锈钢SUS304材质制造。 |
| 15 | 冰水冷却机 | 5000×1700×1500 | 台 | 1 | 79800 | 79800 |
| 1. 设备箱体采用厚度为δ=2.0mm材质SUS304不锈钢板制作，内置气泡管道1套。 2、支架为75×45×2.0mm不锈钢方管，底部万向调节栓。 3、输送采用不锈钢板冲孔制作，孔径：4mm上配刮料板。 4、设备箱体采用圆弧角设计，箱底为梯形底。配有进水口、溢水口、排污阀。 5、配有2.2KW鼓泡机1台，动力为0.75KW减速机一台并配有不锈钢防护罩。 6、一侧有冷却水箱，内置冷却管路一套。 7、整机除电机及相关部件外均采用不锈钢SUS304材质制造。 |
| 16 | 旋转接料车 | 850×840×900 | 台 | 2 | 6300 | 12600 |
| 设备边板采用2.0mm304材质不锈钢板制作。 中间配有旋转轴承，上配3个接料筐工位。 底部配有移动脚轮，两定两转。 |
| 17 | 变频离心式脱水 | 980×645×940 | 台 | 3 | 44100 | 132300 |
| 设备外壳采用厚度为3.0mm304材质不锈钢板制作，表面喷砂处理。 架体采用304材质槽钢制作。 内置转笼，采用不锈钢圆管制作。 配备变频调速器和计时器，可根据物料特点设定转速和时间。 设备总功率：1.1KW。 |
| 18 | 提升机 | 3500×600×1100 | 台 | 1 | 31000 | 31000 |
| 护板采用2.0mm不锈钢板制作。 支架采用50×50×2.0mm不锈钢方管制作，底部采用可调节支脚。 输送采用食品级PVC皮带。。 动力配0.37KW减速机一台。 |
| 19 | 烘干机 |  | 台 | 1 | 1163500 | 1163500 |
| 传热面积：300（m2) 功率：30（kw)。蒸汽用量：400-450kg/h。 运行功率：15(kw) 结构形式：多级式 适用物料：多种可用 应用领域：脱水蔬菜 占地面积：78平方 转速：1~10（r/min) 分类：带式干燥设备 工作类型：气流式 |
| 20 | 板带提升机 | 4500×600×1200 | 台 | 1 | 41300 | 41300 |
| 护板采用2.0mm不锈钢板制作。 支架采用50×50×2.0mm不锈钢方管制作，底部采用可调节支脚。 输送采用食品级塑料板带。 动力配0.75KW减速机一台。 |
| 21 | 挑拣输送机 | 5000×700×850 | 台 | 1 | 38500 | 38500 |
| 护板采用2.0mm不锈钢板制作。 支架采用50×50×2.0mm不锈钢方管制作，底部采用可调节支脚。 输送采用食品级PVC皮带。 动力配0.75KW减速机一台，配无极调速器。 |
| 22 | 全自动称重装袋包装机 | 970×680×1920 | 台 | 3 | 66500 | 199500 |
| 1.整机结构紧凑，牢固，设计合理，简洁。 2.采用光电眼控制系统，步进电机拉膜，可靠，性能稳定，噪音低。 3．采用变频调速，运作更稳定，噪音更低，故障率低。 4.全自动从计量，充填制袋，日期打印到产品输出一次性完成。 5.借用弹簧压刀原理，气动分切，五连包更加稳定。 机器型号Machine model ZV-320A 卷膜宽度Max. width of film 320mm 制袋长度Bag length 30-200mm 制袋宽度Bag width 50-150mm 计量范围Measuring range 50-500ml 包装速度Packaging speed 30-50bags/min 卷材外径External dimater of coiled material Max.300mm 包装膜厚度Packing film thickness 0.05-0.08mm 使用电源规格Power supply specification 220V 50Hz,2KW 包装材料Packing Material OPP/CPP,OPP/CE,MST/PE/PET/PE |
| 23 | 金属探测机 | 1500×670×1250 | 台 | 1 | 65000 | 65000 |
| 检测重量：200～1000g/包，包装物为切割蔬菜 通过宽度：≥300mm， 通过高度：≥120mm 称量精度：≤±2g 金属检测精度：Fe ：≥0.5 mm SUS：≥1.0mm 速度：≥40（包/分） 产品预设模式：≥8（种） 材质：支架采用不锈钢304材质，输送带为食品级 具有报警和选择性（人工或自动）剔除功能； |
| 合计：圆整 ￥：2,847,300.00元 |

备注：以上报价含17%增值税、包装费及安装调试费，不含运费 。