Комплектация

| NO | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛刷清洗去皮机 моечная машина с функцией очистки «кожи» | 1900×818×940 | 台 | 1 | 44800 | 44800 |
| 1.设备外护板采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板制作，内接水槽采用厚度为1.5mm304材质不锈钢板。 2.毛辊支架采用厚度为10mm304材质不锈钢板与架体配合制作，毛辊两端采用优质尼龙防水套密封，耐磨程度高，防水效果好。 3.清洗槽上部配有喷淋管道，侧端有出料口。 4.备有7条毛辊均采用优质尼龙丝制作。 5.设备支架采用50*50*2.0mm不锈钢方管制作，底部配有可移动式脚轮。 6.设备总功率：2.2KW。 耗水量：0.5㎥/h расход воды |
| 2 | 多功能切菜机 универсальная овощерезка | 700×460×860 | 台 | 1 | 21000 | 42000 |
| 外壳采用2.5mm不锈钢板制作。 动力为0.75KW电机一台 可更换刀盘，切割不同规格的物料。 主要用于根茎类物料的切片、丝、丁（设备含一套刀具）。В основном для срезки корневищ 设备总功率：0.75kw。 |
| 3 | 筐式清洗机 моечно-сортировочная машина | 1800×1350×940 | 台 | 1 | 48000 | 48000 |
| 1.设备整体采用SUS304不锈钢材质，表面采用喷砂工艺。 2.筒体均采用厚度为3.0mm304材质不锈钢板制作。 3.清洗筒体开关盖控制电磁阀的开关，3个清洗筒互不干涉。 4.设备总功率：1.5KW。 |
| 4 | 挑拣工作台 сортировочный стол | 1900×900×900 | 张 | 2 | 3600 | 7200 |
| 1.材质：SUS304 2.尺寸：1900×900×800mm 3.台面：2.0mm不锈钢板制作 4.支架:38×38×1.5mm不锈钢方管。 |
| 5 | 带式切菜机 овощерезка ленточного типа | 1420×770×1210 | 台 | 1 | 81200 | 81200 |
| 机台骨架均为SUS304不锈钢材质，底部配有可移动式脚轮。 护板均采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板制作。 设备刀片采用合金材料制作。 进料输送带、刀轴转速采用变频调速技术，实现切割物料的不同规格。 设备总功率：2.05KW 380V。 |
| 6 | 连续式漂烫机 машина горячего полоскания | 5000×1500×1550 | 台 | 1 | 125000 | 125000 |
| 1、设备箱体采用厚度为2.0mm304材质不锈钢板制作，上盖罩采用1.5mm304材质不锈钢板制作。 2、输送采用不锈钢板带，板带冲孔3.0mm，上配冲孔刮料板，输送线速度可调节。 3、设备支架采用75㎜×45㎜×1.5mm不锈钢方管制作，地脚配有万向调节栓。槽体外边带保温层。 4、设备内部设蒸汽加热管路，供热方式为蒸汽直通式。配有1套自动温控系统，漂烫温度自动控制，使温度控制的更精确。Контроль температуры 5、驱动采用变频调速电机方式，漂烫时间为1-3分钟可调。Время бланширования 1-3 минуты 6、出料口处配水刀冲物料。 |
| 7 | 喷淋冷却机 охладитель водяной, спрей | 1200×1000×1100 | 台 | 1 | 32000 | 32000 |
| 护板采用2.0mm不锈钢板制作。 支架采用50×50×2.0mm不锈钢方管制作，底部配万向调节底脚。 输送采用蓝色食品级尼龙网带，输送带上方配有喷淋装置，预留阀门接头跟客户的冷水管路衔接。Транспортёр из нейлоновой сетки 动力为0.37KW调速电机一台，配无级调速器。 输送机下边有接水斗装置。配循环水箱及喷淋泵，水箱上方加过滤网，水泵出水口连接漂烫机出料水刀。Под конвейером имеется ковшовое устройство, с циркуляционным резервуаром для воды и распылительным насосом, над резервуаром фильтр, выход насоса соединен с пропаривающей машиной с водоотведением. 出料口加尼龙刮料板，防止物料粘贴在网带上。Скребок для избежания попадания овощей в сетку |
| 8 | 冰水冷却机 охладитель ледяной | 2100×1500×1220 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |
| 1. 设备箱体采用厚度为δ=2.0mm材质SUS304不锈钢板制作。 2、支架为50×50×2.0mm不锈钢方管，底部万向调节栓。 3、输送采用不锈钢板带，板带冲孔3.0mm，上配不锈钢刮料板。 4、设备箱体采用圆弧角设计，箱底为梯形底。有溢流口，排污口。提升处上方配喷淋管道，连接冰水机出水口。一侧配有过滤水槽，连接冰水机组进水口。 5、驱动方式配无级调速器，输送速度可调节。 6、整机除电机及相关部件外均采用不锈钢SUS304材质制造。 |
| 9 | 冰水机组 резервуар для холодной воды с последующим охлаждением | 1450×850×1500 | 台 | 1 | 85000 | 85000 |
| 采用不锈钢管蒸发器。 可移动设计，方便使用。 采用法国施耐德电气元件。 Использование французских компонентов Schneider Electric. 微电机控制系统。整机功率9.8KW。 |
| 10 | 旋转接料车 вращающаяся тележка | 850×840×900 | 台 | 1 | 6300 | 6300 |
| 设备边板采用2.0mm304材质不锈钢板制作。 中间配有旋转轴承，上配3个接料筐工位。 底部配有移动脚轮，两定两转。 |
| 11 | 变频离心式脱水 центробежный отжим. Удаление влаги | 980×645×940 | 台 | 1 | 44100 | 44100 |
| 设备外壳采用厚度为3.0mm304材质不锈钢板制作，表面喷砂处理。 架体采用304材质槽钢制作。 内置转笼，采用不锈钢圆管制作。 配备变频调速器和计时器，可根据物料特点设定转速和时间。 设备总功率：1.1KW。 |
| 12 | 脱水蔬菜烘干房 сушка горячим паром | 4500×2200×2600 | 台 | 1 | 256000 | 256000 |
| 1、使用温度：蒸汽加热50～140oC，最高150oC。Температурный режим 50-140 гр С, до 150 гр С 2、备有自控系统制系统，自动控制温度。 3、常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2～8kg/m2)。 обычно используется давление пара 0,02-0,8 МПа (0,2 ~ 8 кг / м2). 4、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换，烘盘尺寸：460×640×45(mm)。 性能特点 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。 |
| 13 | 立式自动定量包装机 вертикальный фасовщик | 970×680×1920 | 台 | 1 | 66500 | 66500 |
| 1.整机结构紧凑，牢固，设计合理，简洁。 2.采用光电眼控制系统，步进电机拉膜，可靠，性能稳定，噪音低。Оптическая система контроля 3．采用变频调速，运作更稳定，噪音更低，故障率低。 4.全自动从计量，充填制袋，日期打印到产品输出一次性完成。Датирует продукцию 5.借用弹簧压刀原理，气动分切，五连包更加稳定. 机器型号Machine model ZV-320A 卷膜宽度Max. width of film Макс ширина уп.плёнки 320mm 制袋长度Bag length длина пакета 30-200mm 制袋宽度Bag width ширина пакета 50-150mm 计量范围Measuring range объём пакета 50-500ml 包装速度Packaging speed производительность 30-50bags/min 卷材外径External diаmеter of coiled material наружный диаметр рулона Max.300mm 包装膜厚度Packing film thickness толщина упаковочной плёнки 0.05-0.08mm 使用电源规格Power supply specification потребляемая мощность 220V 50Hz,2KW 包装材料Packing Material OPP/CPP,OPP/CE,MST/PE/PET/PE |
| 14 | 金属探测 металлоискатель | 1500×670×1250 | 台 | 1 | 65000 | 65000 |
| 检测重量：200～1000g/包，包装物为切割蔬菜 通过宽度：≥300mm， 通过高度：≥120mm 称量精度：≤±2g точность взвешивания 金属检测精度：Fe ：≥0.5 mm SUS：≥1.0mm точность обнаружения металла 速度：≥40（包/分）скорость взвешивания 产品预设模式：≥8（种）стандартный режим 材质：支架采用不锈钢304材质，输送带为食品级 具有报警和选择性（人工或自动）剔除功能； |
| 合计：伍拾叁万壹仟陆佰圆整 ¥ 963100.00元 |