一、产品信息 общая информация

крышка

кастрюля

«Второе» дно, возможен промежуточный алюминиевый слой, в расчётах не учтено

二 产品主体生产参考工艺流程及价格

Комплектация

|  | 设备 | 模具 |
| --- | --- | --- |
| 位置название | 工艺этап | 设备型号Модель устройства | 设备价格Цена оборудования | φ240*170 mm | 价格Цена |
| 煲盖 крышка | 四方料нарезка заготовок | 剪床 гильотина | / | / |  |
|  | 开圆片вырезка заготовки | 剪圆机HQ3 Станок по вырезке форм | 11200 | 拖板 каретка (зажим) | 2000 |
|  | 拉伸изготовление «болванки» | 250吨油压机гидравлическая машина-пресс 250 т | 19500 | 拉伸模具 пресс-форма | 17000 |
|  | 剪边+卷边Обрезка + заворачивание края | 剪卷边HJ4311 | 78400 | 剪卷模具пресс-форма | 3000 |
|  | 内抛光полировка внутри | 四轴数控抛光机Многоосевая полировальная машина с ЧПУ HPCS434A | 116200 | φ240mm内抛光模具 «голова» шлифовальная | 3500 |  |
|  | 外抛光Полировка снаружи | 四轴数控抛光机Многоосевая полировальная машина с ЧПУHPCS434A | Общая для всех изделий | φ240mm外抛光模具«голова» шлифовальная | 3500 |  |
| 煲身 корпус | 四方料нарезка заготовок | гильотина | / | / |  |
|  | 开圆片вырезка заготовки | 剪圆机 станок по вырезке форм HQ3 | 通用общая | φ500mm拖板каретка(зажим) | 2800 |
|  | 拉伸изготовление «болванки» | 250吨油压机 гидравлическая машина-пресс 250 т | 通用общая | 拉伸模具 пресс-форма | 26600 |
|  | 剪边+旋边+卷边Обрезка + заворачивание края двойное | HJ4311 | 通用 общая | 剪卷模具 пресс-форма | 3500 |
| 煲身底部盖子 нижняя часть корпуса | 四方料нарезка заготовок | 剪床гильотина | / | / |  |
|  | 开圆片вырезка заготовки | 剪圆机станок по вырезке форм HQ3 | 通用 общая | 拖板 каретка (зажим) |  |
|  | 成形изготовление «болванки» | 40吨冲床машина-пресс 40 т | 34 500 | 拉伸模具пресс-форма | 8500 |
| 铝底Алюминиевое дно (дополнительный слой) | 外购по желанию покупателя |  |  |  |  |
| 煲身+铝底+煲身底部盖子пайка: осн.корпус+алюминий+сталь, полировка | 钎焊Пайка/сварка | 钎焊机паяльная установка | / |  |  |
|  | 内底抛光полировка дна внутри | 立式二轴数控抛光机Вертикальная двухосевая полировальная машина с ЧПУ HPDS434A | 78 500 | 内底抛光模具«голова» шлифовальная | 4500 |
|  | 煲身内抛 полтровка стенок | 四轴数控抛光机Многоосевая полировальная машина с ЧПУ HPCS434A | 通用общая | 煲身内侧砂光模具«голова» шлифовальная | 4500 |
|  | 煲身+煲底外抛полировка снаружи стенок и дно | 四轴数控抛光机Многоосевая полировальная машина с ЧПУ HPCS434A | 通用 общая | 煲身+煲底外侧抛模具«голова» шлифовальная | 4500 |
| 合计 | ￥422,200 цена на заводе |

条款：

- 以上设备与模具单价为不含税，不含运费。

- 付款条款：买方先付总额50%作为预付款，总额50%在卖方厂验收合格，出厂前付清。

- 付款方式：现金或银行电汇

- 货期：卖方收到买方支付总额50%预付款之日计起，  80  个工作日在卖方厂验收合格后交货。

Условия:

1) Вышеуказанное оборудование и цена за единицу не включают налог и фрахт.

2) Условия оплаты: Покупатель оплачивает аванс 50% от общей суммы в качестве предоплаты, а 50% перед отгрузкой.

3) Оплата: банковский перевод

4) Изготовление: 95-100 дней

# 三、相关设备参数

设备名称与型号：开圆片机

1、设备部分关键参数 станок по нарезке форм

| 输入电源Трансформатор：380KW | 控制电源 Напряжение блока управления 24V |
| --- | --- |
| 总功率 мощность： 3KW | 适用产品直径 диаметр： 250~1000mm |
| 传动方式：气动 | 材料厚度 толщина материала до：1mm以内不钢锈 |
| 设备使用功能：开圆片 | Нарезка форм |

2、设备参考图(图片仅供参考)

加工一个时间：6-15秒

Обработка: 6-15 секунд

# 设备名称与型号：剪卷机 HJ4311-46B Обрезка + заворачивание края

# 1、设备部分关键参数 параметры

| 输入电源：Трансформатор 380KW | 控制电源：Напряжение блока управления24V |
| --- | --- |
| 总功率： мощность 约3KW | 适用产品直径 диаметр： 150~400mm |
| 传动方式：气液混合 воздушно-гидравлический | 适用产品高度： 100~300mm以内 |
| 设备使用功能：剪边，旋边，预弯，卷边, обрезка, гнутие краёв | 材料厚度：толщина до 1mm以内不钢锈 |

2、设备参考图 (图片仅供参考)

Обработка: 30 секунд -55 секунд

加工一个时间：30秒-55秒

设备名称与型号：立式二轴数控抛光机HPDS432A Вертикальный двухосевой полировальный станок с ЧПУ

1、设备部分关键参数

| 输入电源：Трансформатор 380KW | 控制电源 напряжение блока управления：24V |
| --- | --- |
| 总功率：12KW общая мощность | 适用产品直径： 160~400mm диаметр изделия |
| 传动方式：数控 ЧПУ | 适用产品高度： 300mm以内 высота изделия макс |
| 设备使用功能：内/外侧抛光 | Полировка внутри и снаружи |

2、设备参考图(图片仅供参考) Обработка времени: 30 секунд -55 секунд

加工一个时间：30秒-55秒

设备名称与型号：立式二轴数控抛光机HPDS432A Вертикальный двухосевой полировальный станок с ЧПУ HPDS432A

1、设备部分关键参数

| 输入电源：380KW | 控制电源：24V |
| --- | --- |
| 总功率：12KW | 适用产品直径： 160~400mm |
| 传动方式：伺服数控 | 适用产品高度： 300mm以内 |
| 设备使用功能：底部内/外抛光 |  |

2、设备参考图(图片仅供参考)

加工一个时间：20秒-40秒

备注：

- 上述机械出厂后免费保修一年，一年内配件及维修费全免（模具、易损件及人为损坏因素除外）。

- 本机械不具备液压油、空压器、电源等。（买方自备：①32-46号抗磨液压油、②气源：气阀及输入10mm高压气管，干洁空气，气压范围5-8kg/cm²、③电源：三相四线及地线、④氩弧焊机等）

- 买方需在合同签定之日起 3 天内提供正确图纸、样品S、待加工件给卖方制作模具及调试

- 货物在买方未付清货款前，其所有权属于卖方所有

2, машина не имеет гидравлического масла, компрессора, источника питания и т. Д.

①марка противоизносного гидравлического масла 32-46,

② источник воздуха: клапан и входная труба диаметр 10 мм с высоким давлением, сухой чистый воздух, диапазон давления 5-8 кг / см², ③ источник питания: кабель для подключения