|  | Предложение |  |  | № 20160622-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Современная пленочная теплица представляет собой пролетом 8 метров с шириной секции 4м, для |  |
|  | Ширина пролета | 8м |  | Ширина секции |  | 4м |
|  | Количество пролета | 9 |  | Количество секции |  | 18 |
|  | Высота желоба | 5м |  | Высота теплицы |  | 7м |
|  | Количество блоков | 1 |  | Общая площадь |  | 5184м² |

Металлоконструкция рассчитана требованию заказчика с учетом следующих нагрузок :

    - Снеговые нагрузки: 300 N/м²

  - Ветровые нагрузки: 600 N/м²

- подвесные нагрузки: 200 N/м²

Электричество: 220V/380V, 50Hz

|  |  |  |  |  | Цена | Произво | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предметы | Описание | Кол | Единица | единицы |  |  |
|  |  |  |  |  | (USD) | дство | (USD) |

Конструкция + двери + форточки + пленки

|  |  | Двухсторонний оцинкованный |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | легко-стальной каркас. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Толщина цинкового покрытия | 5184 |  | м² |  | 10.30 | Китай |  |
|  |  | не менее 70 мкм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Номер стали Q235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | *Главные столбы боковых стен: квадратные трубы 80x80x2.5 мм. |  | 53395 |
|  | конструкция |  |  |  |
|  |  | *Главные столбы торцевых стен: квадратные трубы80x80x2.5 мм. |  |  |
|  |  | *Промежуточные столбы: квадратные трубы 80x80x2.5 мм. |  |  |  |
|  |  | *Фермы: круглые трубы 32x1.5 мм(расстояние один метр). |  |  |  |
|  |  | *Кронштейны фермы: круглые трубы 32x1.5 мм. |  |  |  |  |  |
|  |  | *Горизонтальные кронштейны: 32x2.0 мм. |  |  |  |  |  |
|  |  | *Лоток желоба = 2.0 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Двери | Двери 2м*2м | 2 | Комплект |  | 250.00 | Китай | 500 |
|  |  | Продольная фрамуга с механизмо |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Форточки | м привода типа "зубчатая рейка/ | 18 | Комплект |  | 1380.00 | Китай | 24840 |
|  |  | шестерня". |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.15mm PO плёнки, включая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыша | оцинкованные зажимы, | 6585.41 |  | м² |  | 2.50 | Китай | 16464 |
|  |  | металлическую проволоку |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | с пластмассовым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 0.20mm PE плёнки, включая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боковые стены | оцинкованные зажимы, | 1928.16 | м² | 2.10 | Китай | 4049 |
|  | и перегородки | металлическую проволоку |  |  |  |  |  |
|  |  | с пластмассовым покрытием. |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 Заводская цена поставки |  |  | $99,248 |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |
|  | Горизонтальное | Электрическое зашторивание, |  |  |  |  |  |
| 5 | одинслойное | включая BSK моторы, и шторы | 5184 | м² | 4.40 | Кингпэн | 22810 |
|  | зашторивание | ASN65 |  |  |  |  |  |
|  | Система | Включая моторы, однослойные |  |  |  |  |  |
| 6 | бокового |  | 1440 | м² | 4.70 | Китай | 6768 |
|  |  | шторы ASN99 |  |  |  |  |  |
|  | зашторивания |  |  |  |  |  |  |
|  | Система | Включая комплексные |  |  |  |  |  |
| 7 | Распылителя | оборудования, основной насос, | 5184 | м² | 2.10 | Китай | 10886 |
|  | высокого | медные распылители, медные |  |  |  |  |  |
|  | давления | трубы и соединение. |  |  |  |  |  |
| 8 | Осмос | Установка подготовки воды для |  |  |  |  |  |
|  |  | системы распыления высокого | 1 | Комплект | 7500.00 | Китай | 7500 |
|  |  | давления |  |  |  |  |  |
| 9 | Вентиляторы | Вентиляторы циркуляции воздух | 14 | Комплект | 100.00 | Китай | 1400 |
|  |  | а, мощность около 5000 м³/ч |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Капельное орошение овощей, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Орошение для | 4 ряда на каждые 8 метров, |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | включая капельницы (нетафим) |  | 5184 | м² | 2.46 | Китай |  | 12753 |
|  | помидоров и | компенсации давления 2л/ч, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | огурцов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трубы, капилляры, клапаны, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соединение и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Освещение | Светильники дорожного |  | 14 | Комплект | 17.00 | Китай |  | 238 |
|  |  | освещения AC220V 40 w |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкафы и | Распределительные шкафы, |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | шкафы контроля и кабели |  | 1 | Комплект | 5600.00 | Кингпэн |  | 5600 |
|  | кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрооборудования в теплице |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Растворный | Priva Nutrifit-HX растворный |  | 1 | Комплект | 14000.00 | Импорт |  | 14000 |
|  | узел | узел |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-13 Заводская цена поставки |  |  |  | $81,955 |  |  |  |
|  |  | Общая цена EXW |  |  |  | $181,202 |  |  |  |
|  |  |  | CIP Предложение |  |  |  |  |  |
|  |  | CIP цена Ростов |  |  |  | $218,002 |  |  |  |
|  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставщик обязуется после получения аванса проектированить для заказчика . |  |  |  |
| 2 | Оплаты: 30% аванс, 70% до отправки товаров, цена изменится с применением аккредитива. |  |
| 3 | Транспорт: нужны 8 шт. 40 футов больших контейнеров. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поставщик должен по требованию заказчика представить транспортный вариант. |  |  |  |
| 5 | Поставщик должен представить шефмонтажные услуги за платные условия. |  |  |  |
| 6 | Это предложение не включает в себя фундаментные, шефмонтажные и строительные работы. |  |
| 7 | Гарантийный срок после монтажа теплицы 12 месяцев, не больше 18 месяцев после отправики. |  |