AT-5500通道式巴士洗车机配置报价Предложение конфигурации стиральной машины для автобусов

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备规格型号Технические характеристики оборудования | AT-5500 | 通道式巴士洗车机Стиральная машина |
| 品牌 марка | 凯旋门 |  |
| 生产厂家 | 北京自然绿环境科技发展有限公司Пекин экологически чистых экологических технологий Девелопмент Ко, Лтд |  |
| 产地Место происхождения | 北京Пекин |  |
| 洗车方式Метод мойки | 通道式巴士洗车机Стиральная машина |  |
| 传动方式Режим передачи | 通道式（摆臂式）Тип канала (тип поворотного рычага) |  |
| 适用车型Применимые модели | 公交车、大客车、中巴车、双层巴士等厢式车Автобус, автобус, автобус, двойной автобус и другой фургон |  |
| 清洗系统一套Система очистки | 5刷：大立刷四4支、顶大刷1支5 кистей: большая вертикальная щетка четыре 4 опоры, верхний большой кистью 1 | 采用耐磨塑胶刷条,不沾泥砂,轻柔不伤车漆 寿命10万次以上Использование износостойкой пластиковой щетки, не прилипайте к песку, осторожно не повредите краску Жизнь более 100 000 раз |
| 整体框架Общая рама | 洗车机整体采用优质钢材制成，整体经过酸洗、磷化、热镀锌处理 二次处理：高温喷塑表面处理Стиральная машина в целом изготовлена из высококачественной стали, цельной после травления, фосфатной, горячей оцинкованной обработки Вторичная обработка: обработка поверхности с высокой температурой | 外观靓丽、防腐性最强Появление красивой, самой сильной антикоррозионной |
| 设备外型尺寸Размеры оборудования | （长㎝×宽㎝×高㎝）1000×600×550(Длина ㎝ × ширина ㎝ × высота см) 1000 × 600 × 550 |  |
| 清洗方式Метод очистки | 普通水洗和加清洗剂清洗Обычная мойка и очистка моющих средств |  |
| 清洗速度Скорость очистки | 40辆／h40 транспортных средств в час |  |
| 用水量Расход воды | 100L/MIN |  |
| 装机容量 （用电规范）Установленная мощность (Спецификация электроэнергии) | 三相动力电源、380V、50HZ、15KW Трехфазный источник питания, 380 В, 50 Гц, 15 кВт |  |
| 空气压力Давление воздуха | 0.7Mpa |  |
| 耗水量Расход воды | 350L/辆（普通客车）автомобиль (обычная шина) |  |
| 清洗能力Чистящая способность | 1-2MIN /辆автомобиль |  |
| 洗涤刷条Вымойте панель щетки | Ø（cm）：110（工作状态）110 (рабочее состояние) | 清洗无死角Очистка без тупиков |
| 故障自动监测系统Автоматическая система контроля неисправностей | 设备出现故障时，自动报警提示Автоматическая сигнализация при сбое устройства | 安全有效Безопасный и эффективный |
| 泡沫系统一套Набор пенных систем | 清洗时车身自动喷撒洗车泡沫香波При чистке тела автоматически распыляется шампунь для мытья посуды | 有效溶解车身顽固油渍Эффективно растворить тело, упрямую смазку |
| 底盘冲洗系统一套Система промывки шасси | 针对车辆底盘高压水冲洗Промыть водой под высоким давлением для шасси автомобиля | 清除车辆底部泥沙Очистить нижнюю часть автомобиля |
| 指示灯系统Индикаторная система | 洗车进行时红色LED灯亮起 洗车完成后绿色LED灯亮起Красный светодиод загорается, когда автомобиль включен После автомойки загорается зеленый светодиод | 信号指示灯有效提示车主安全驶出洗车机Индикатор сигнала сигнализирует владельцу о безопасном выходе из автомойки |
| 电脑控制系统Компьютерная система управления | 可编程控制系统：台湾台达Программируемая система управления: Тайваньская дельта | 全球知名品牌Всемирно известный бренд |
|  | 光电系统：美国邦那Фотоэлектрическая система: Соединенные Штаты, которые заявляют | 全球知名品牌Всемирно известный бренд |
|  | 接近传感系统：德国图尔克Близко к сенсорной системе: Германия Turck | 全球知名品牌 |
|  | 安全保护系统：法国施耐德Система защиты: Франция Schneider | 全球知名品牌 |
|  | 防水电机减速器：台湾利明Водонепроницаемый мотор-редуктор: Тайвань | 全球知名品牌 |
|  | 气动电磁阀：日本小金井Пневматический электромагнитный клапан: Япония Koganei | 全球知名品牌 |
|  | 64000色彩色人机界面控制Интерфейс управления цветным человеко-машинным интерфейсом 64000 | 全部汉字及图像显示Все китайские символы и изображения отображаются |
|  | 远程控制Дистанционное управление | 网络监控及维护Мониторинг и обслуживание сети |
|  | 数据库база данных | 详细的洗车数据记录Подробные записи данных автомойки |
|  | 故障报警及显示Аварийная сигнализация и отображение неисправностей | 文字显示故障及 统计频率Текст показывает ошибку и Статистическая частота |
| 设备挡水板Удерживающая плита оборудования | 设备两侧全部采用优质铝合金板为密封挡水罩Все оборудование с обеих сторон от использования высококачественной пластины из алюминиевого сплава для крышки уплотнения |
| 操 作 方 式Режим работы | 自动控制、手动控制操作Автоматическое управление, ручное управление |
| 报价 стоимость | RMB470000 |

往复大巴洗车设备配置表Таблица конфигурации оборудования автобусов

| 洗车机型号 марка | AT-3500-WF（巴士洗车机）(Автобусная мойка) |
| --- | --- |
| 设备尺寸 Размер оборудования | 长3000mm宽5100mm 高4200mm |
| 用电规范 Спецификация электроэнергии | 380V 50HZ 30KW |
| 洗车尺寸 Размер автомойки | 长12500mm 宽2600mm 高3500mm |
| 最快洗车速度 Самая быстрая скорость автомоек | 10-20辆/小时 Автомобиль / час |
| 刷洗系统 Скраб-система | 三刷、四刷、五刷 Три кисти, четыре кисти, пять кистей |
| 风干系统 Система кондиционирования воздуха | 六风口高压吹风（选配） Шесть портовых волос высокого давления (опционально) |
| 泡沫系统 Система пены | 自动喷洒泡沫 Спрей пены автоматически |
| 按钮控制 Управление кнопками | 含有 |
| 人机界面控制（触摸屏） Человеко-машинный интерфейс, сенсорный экран） | 含有 |
| 远程控制系统 Система дистанционного управления | 含有 |
| LED信号指示灯 Светодиодная индикация сигнальных огней | 含有 |
| 底盘冲洗系统Система мойки шасси | 含有 |
| 刷子颜色 Цвет кисти | 红、橙、黄、蓝 Красный, оранжевый, желтый, синий |
| 选 装 配 置 | 顶部横大刷 Верхняя горизонтальная кисть | （选配）(Необязательно) |
|  | 高压水洗系统 Мойка высокого давления | （选配）(Необязательно) |
|  | 巴士洗车机 两侧挡水板 Автобусная стиральная машина Обе стороны удерживающей пластины |  |
| 清洗车辆 Очистка автомобиля | 大巴、中巴、厢式车 Автобус, cMB, фургон |
| 占地面积 Занимает площадь | 长18米，宽6米，高5米 Длина 18 м, Ширина 6 м, Высота 5 м |
| 启动方式 Режим запуска | 手动、自动 Ручная, автоматическая |
| 报价 | RMB460000 |