北京中桥国际贸易有限公司

Beijing China-Russia Redbridge International Trading Co., Ltd.

Tel:+(86)13811807011, e-mail:lwj0422@mail.ru, aneway@yandex.ru

05.03.2018

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании.

Рассмотрев Ваш запрос по поставке оборудования полипропиленовых мешков с полиэтиленовым вкладышем предлагаем рассмотреть оборудование, производимое на известном в Китае и в мире заводе

«ZHEJIANG TIANFENG PLASTIC MACHINERY CO.LTD»

производительностью до 10 млн. мешков в год.

- ОБОРУДОВАНИЕ И ПРАЙС-ЛИСТИНГ

| No. | Наименование | Модель, ммарка | Кол-во шт | Ст-ть ед (RMB) | Ст-ть всего (RMB) | Потребляемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волочильный станок | SJ-FS5.5-120B/1200 | 1 | 343000 | 343000 | 80-150 кг/ч |
|  | Намоточная машина | SJ-ST | 200 |  |  |  |
| 2 | Шестичелночный круговой ткацкий станок | S-YZJ-850/6S | 14 | 98000 | 980000 | 1.8-2.7 м/мин |
| 3 | Флексографическая четырехцветная печатная машина | YT-4800 | 1 | 126000 | 126000 | 50 м/мин |
| 4 | Выдувная машина | SJ-FM50/800 | 1 | 77000 | 77000 | 45 кг/час |
| 5 | дозатор |  | 2 | 168000 | 326000 |  |
| 6 | Станок по резке рукава, установке вкладышей, пошив низа | QFT-900 | 1 | 420000 | 420000 | 18-24 шт/мин |
| 7 | Ультразвуковая швейная машина (верх) |  | 4 | 6700 | 26800 |  |
| 8 | Гидравлический пресс | KS-850 | 1 | 25200 | 25200 | 20 тонн |
| 9 | Смеситель | SH-30 | 1 | 98000 | 98000 | 300 кг/ч |
| 10 | Машина для переработки отходов | SJ-FJ-100B | 1 | 67200 | 67200 | 100 kг/ч |
| 11 | Бобина | 38*230MM | 12000 | 3 | 45000 |  |
| 12 | Швейная машина со столом |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 13 | Дозатор |  | 2 | 168000 | 336000 | 200 kг/ч |
| 14 | Чиллер с охладителем |  | 1 | 42000 | 42000 |  |
|  | Запчасти на 3 года работы |  |  |  | 150000 | По желанию заказчика |
| Всего цена EXW | 2,487,600 |

- Условия поставки

FOB Шанхай 2537600 юаней.

По Вашему заданию готовы организовать доставка в порт Новороссийск, при этом стоимость доставки это: 5-ть(40 футовых контейнера) * 6000 долл.США = 30000 долл.США (предварительно)

3. Порядок оплаты:

50% предоплата, 50% перед отправкой c завода

4. Срок изготовления:

45 календарных дней с момента предоплаты

5. Гарантия:

Гарантийный срок на оборудование в течение одного года с момента запуска в эксплуатацию или 15 месяцев с момента доставки до Заказчика.

6. Пусконаладочные работы (шеф-монтаж)

● 2 специалиста, 30 дней работы

● Зарплата технического персонала(шеф-монтаж) 100$ на ч/д или 6000$ за весь период работы

● Заказчик оплачивает визы, проезд, проживание: 2 визы*100 $+2 билета (туда и обратно)*1000 $ и питание (2200 $)

С уважением,

Генеральный директор___________________________Лю Вэйцзинь

Приложение:

1.Техническая спецификация

2.Сертификат производства

3.Сводная таблица по персоналу и мощностям

Приложение 1

Техническая спецификация

Машина для производства п/пропиленовых ниток методом экструзии

| Марка | SJ-FS5.5-120B/1200 |
| --- | --- |
| Диаметр шнека | 120 мм |
| Отношение длины шнека к диаметру | 24:1 |
| Скорость вращения шнека | 8-48 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 30 кВт |
| Мощность основной установки | 32 кВт |
| Ширина головки мембраны | 1200 мм |
| Диаметр ролика | 400 мм |
| Количество нагревов | 2-х кратное |
| Мощность нагрева | 20 кВт |
| Коэффициент растяжения | 4-7 |
| Мощность экструзии (производительность) | 70-150kg/h |
| Скорость намотки | 20-150 м/мин |
| Количество рулонов | 200 |
| Общая мощность | 160 кВт |
| Рабочая мощность | 104 кВт |
| Общий вес | 13750 кг |
| Размеры ДхШхВ | 29000×2500×2500mm |

# 6-ти челночный круговой ткацкий станок

| №№ п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество челноков | 6 (шесть) |
| 2 | Ширина плетения | 300-850 мм |
| 3 | макс Варпс | 720pics |
| 4 | Плотность ткани | 32-58 pics/100 мм |
| 5 | Скорость вращения главного двигателя двигателя | 100-180 об/м |
| 6 | Скорость плетения | 1.8-2.7 м/мин |
| 7 | Мощность главного двигателя | 3 кВт |
| 8 | Размер бобины | Φ38×230 |
| 9 | Максимальный диаметр бобины | Φ115 мм |
| 10 | Размер | 9100×2410×3100 мм |
| 11 | Вес | 3000 кг |

Флексографическая четырехцветная печатная машина

| Марка, модель | YT-4800 |
| --- | --- |
| Максимальная ширина подачи | 800 мм |
| Максимальная ширина печати | 760 мм |
| Длина печати | 220-1300 мм |
| Максимальный диаметр разматывания | Φ1200 мм |
| Скорость печати | 5-50 м/мин |
| Толщина основы | 2.54~8 |
| Общая мощность | 12.5 кВт |
| Вес | 3200 кг |
| Размер | 6000×1800×2400 мм |

HDPE/LDPE/LLDPE Выдувная машина SJ-FM50/800

| Модель | SJ-FM50/800 |
| --- | --- |
| Сырьё | HDPE LDPE LLDPE |
| Ширина плёнки | 300/800 |
| Толщина плёнки | 0.009-0.05 |
| Максимальная производительность | 50kg/h |
| Материал шнека и цилиндра | SACM-645/38 CRMOALA |
| Диаметр шнека | Φ55 |
| Коэффициент L/D | 28：1 |
| Охлаждение цилиндра | 370W*2 |
| Мощность двигателя | 18.5kw |
| Контроль температуры | 3kw |
| Средняя мощность потребления | 26kw |
| Размер выдува | 700/100 |
| Температурный контроль | 3 |
| Воздушное Кольцо | 1 |
| Вентилятор воздушный | 5.5KW |
| Центр стабильной ручки | 2 |
| Ширина ролика | Φ165×850mm |
| Тип Высоты Регулируемый | 700mm |
| Скорость | 10-80m/min |
| Воздушный двигатель | 1.5Kw |
| Усилие намотки | 16N.m |
| скорость намотки | 10-80 |
| Размер | 5.0×2.2×5.0m |

Автоматическая машина для резки рукава, установки вкладыша, пошива низа мешка

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр разматывания | 1200 мм |
| Рабочая ширина тканого мешка | 350-750 мм |
| Длина тканого мешка | 600-1200 мм |
| Внутренний мешок длиннее, чем тканый мешок | +20 мм |
| Толщина внутреннего мешка | >0.01мм |
| Точность резки мешка | ±1.5 мм |
| Ширина сгиба | 15-30 мм |
| Производительность | 18-24 шт/мин |
| Общая мощность | 24 кВт |
| Вес | 3800 кг |
| Размер | 6000×5000×1000 мм |

Швейная машина

|  | Рабочее напряжение | 220 В |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность | 2000-2800 Вт |
|  | Частота | 50 Гц |
|  | Производительность | 0-20 м/мин |
|  | Размер | 1200*600*1300 мм |
|  | Вес | 100 кг |

SH-30  Миксер

|  | Модель, марка | SH-30 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность | 15 кВт |
|  | Производительность | 100-300 кг/ч |
|  | Вес | 250 кг |
|  | Размер | 1500×600×1400 мм |
| Сырье PP или PE смешивают и сушат этой машиной до того, как материалы будут помещены в экструдер для линии ленточных изделий, пленочного пенообразования или пластикового покрытия и ламинационной машины. |

KS-850 Гидравлический пресс, возможен вариант KS-1200

|  | Модель | KS-850 |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр цилиндра | 125 мм |
|  | Давление | 6-8 MPa |
|  | Рабочий ход | 750 мм |
|  | Ширина | 900 мм |
|  | Потребляемая мощность | 2.2кВт |
|  | Вес | 1000 кг |
|  | Размер | 2000×930×2300 мм |

Оборудование для переработки пластмасс (брака, отходов производства)

| Модель | SJ-FJ-100B |
| --- | --- |
| Диаметр шнека | 100 |
| Соотношение сторон | 16:1 или 10:1 |
| Скорость вращения шнека | 40-70 об/мин |
| Метод гранулирования | охлаждение |
| Метод охлаждения | водяное |
| Резервуар для воды из нержавеющей стали | 1 шт |
| Мощность двигателя | 18.5 кВт |
| Мощность вспомогательного двигателя | 7.5 кВт |
| Мощность гранулятора | 0.37 кВт |
| Мощность нагрева | 24 кВт(16+8) |
| Производительность | 60-100 кг/ч |
| Длина пелетт | 8-15 мм |
| Диаметр пелетт | 4.3 мм |
| Вес | 1000 кг |
| Размер | 5500×2500×1100 мм |

(4 Device) Дозатор

Количество измерительных компонентов: 4 группы (4 группы клапанов),

Максимальная емкость смешивания 200 кг / ч, вес партии: около 2 кг, общее соотношение лучше 0,5% (в зависимости от формы материала и удельного веса)

Ингредиенты и диапазон субмера: 20% -100%

Цвет Masterbatch и добавочный диапазон замера:

1-10%

Емкость бункера: 4 * 40 л;

Объем загружаемого ковша: около 18 л,

Электрическая полная мощность: около 120 Вт,

Давление сжатого воздуха: 5-6 KGf / cm²,

Мощность смесителя: 90 Вт, рабочее напряжение: 1 фаза 230 В.

Основная конфигурация: немецкий цилиндр FESTO, высокоскоростной соленоидный клапан US MAC, контроллер взвешивания в Австрии B & R, коленчатый электродвигатель с прямым углом по часовой стрелке, весоизмерительный датчик Wei Shi Te Dia в США, Германия Уровень материала двери Yi Fu

Сенсор, полноцветный человеко-машинный интерфейс Schneider. Датчик защитной двери OMRON.

Чиллер с водяным охлаждением XCW-10S

Технические характеристики

| модель | XCW-10S |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность | кВт | 27 |
|  | Kcal/Hr | 23220 |
|  | Btu/Hr | 92136 |
|  | USRT | 7.67 |
| Мощность потребляемая | 8.3 кВт |
| Источник питания | 3PH-380-50Hz(3PH-220V-60HZ) |
| Вентилятор охлаждения | 0.25 кВт*2 |
| Температура окружающей среды | <40 градусов |
| Хлодагент | R22(404A) |
| Испаритель | Высокопроизводительный |
| Водяной насос | Поток воды | 200L/Min |
|  | Мощность | 0.75kw |
|  | Выход воды | 1-1/2inch |
| Емкость | 110 литров |
| Защита | Защита от утечки, перегрузки |
| Размеры | Д*Ш*В(1450*750*1300 мм) |
| Вес | 340 кг |

### Охлаждающая башня XTM-20T

| Характеристики | Кол-во воды куб/ч | Вентилятор мм | Макс воздушный поток куб/ч | Мощность мотора кВт | Номинальный ток двигателя A) | Размер контура мм | Стандартный тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Высота башни | Макс. Наружный диаметр | Вес, кг |
| марка |  |  |  |  |  | H | Dmax | Вес нетто | Рабочий вес |
| XH-20T | 15 | 760 | 9100 | 0.37 | 1.4 | 1860 | 1250 | 110 | 265 |

Корпуса завода

Экструзионная линия:

Волочильные и намоточные станки

Пошив мешков(рукава)

Автоматическая линия для резки рукава мешка, установки вкладыша и зашивка низа мешка

Перерабатывающая машина

Listing of Client for Foreign Client

Bangladesh:

Udayan Fibers Industries Ltd.

TK. Group-- Chittagong Bags Limited

Address:11/P KALURGHAT HEAVY I/A, CHITTAGONG,BANGLADESH .

Dada Group--Dada Bag Industries Ltd

Address:Ka-244, Progati Soroni, Kuril, Bangladesh

North Bengal Plastic Industries

TURAG AGRITECH LTD.

Address:Mouchak,Kaliakair Gazipur.

Five Star Bag Co., Ltd

Alliance Bags Limited

Address:House : 14 Dhaka, Dhaka, 1230 Bangladesh
HAQUE BANGLA TECH.

Address:Plot # A – 06 & S – 22, BSCIC Industrial Estate, Jaypurhat, Bangladesh.

Prattasha Polymer Ind. Ltd

YEAKIN POLYMER LIMINTED

Brazil

GIBWOOD BRASIL Ltda.

MASTERFEW – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Iran

SAMA Industrial Group

Abolhassan Asadi - Polypropylene Bags Manufacturer

Turkmenistan

FORWARD SERWIS COMPANY

Vite Nan

THANH LONG CO., LTD

台湾幸福水泥有限公司

EASTERN POLY CO。，LTD

Kazakstan

乌尼维勒撒勒有限公司

新疆伊犁龙华进出口贸易有限公司

Uzbekistan

ANDIJAN-U.S.A

新疆宇恒贸易有限责任公司

UZBEK PLASTIC BAGS

OOO POLY

Indonisian

CV. NUSANTARA CONE

Super Plastindo Prima

Sejati Teknik

PT.Pancajaya Sejati

PD MATAHARI Sejati

PT. Inti Makmur Sama

Nigerial

KES PRODUCTS LTD.

江苏无锡新苏纺进出口有限公司

HAJJ-NASEER INVESTMENT LIMITED

Zekem Tecknologies Limited

Lord Marshal Industries Nig.Ltd

COBEF INTERNATIONAL LIMITED

USA

AGRIBAG INC

Pacific Packaging

Thailand

VAVA PACK CO., LTD.

Kazakstan

BAKKO LTD.

Ethiopia

Vubtaye-Belaineh

METEDLI PLC

DIRE DAWA COFFEE CLEANING AND PROCESSING

Ukraine

EKA-STYLE。 LTD

Tekhprom LTD

South Africa

Nkonzwentle Manufactures (pty) LTD

UBUCIKO TWINE AND FABRIC (PTY) LTD

h.j. Luth CC

Two Line Trading 177 cc Trading as East Cape Bag.

William Bag Cc

Pakistan

A.G. Trader

KSF PLASTIC INDUSTRIES （PVT） LTD.

Turkey:

ATES HALAT,HIRDAVAT,NAKLİYE,PLASTİK SAN.TİC.LTD

Panplast Sulama Tarim San.Tic,A.S

缅甸

Zenith oversea marine service pte.ltd

Morocco

# Sofagri s.a.r.l

Siri Lanka

Orient Polysack (Pvt) Ltd,

Supe Feeder PVT LTD