5T/D黄豆油精炼生产线

实施方案及报价

目    录

一．项目介绍………………………………………………1

二．企业简介………………………………………………2

三．企业资质………………………………………………5

四．项目工艺说明…………………………………………7

五. 项目安装说明…………………………………………8

六．项目设备明细…………………………………………9

七. 项目工程报价…………………………………………11

一、项目介绍

项目名称：5T/D(碳钢)榨炼油生产线

工程编号：20180128

项目报送单位： 北京益加益机械技术研究所

联系人：（供方），电话：（供方）

项目接收单位：  （需方）

发送日期：2018年01月28日

项目接收人：    （需方） 电话：（需方）

项目接收E-MALL：（需方联系邮箱）

项目安装地址：  （需方）

- 企业简介

北京益加益机械技术研究所成立于2002年1月，主要研发和推广榨炼一体化榨油机和大中型精炼油成套设备，在全国共设立23个直销分部，被北京市评为高新技术企业。为实现自主研发自主生产，于2012年3月成立益加益（湖北）粮油机械制造有限公司，注册资本3800万元，并投资兴建了益加益产业园，建成了益加益科技大厦、3万平生产车间等，产业园的建成标志着益加益已经成为全国极具规模的榨油机和炼油机的专业制造商，多次被评为守合同重信用称号。

- 企业资质

四、项目工艺说明

1、食用油精炼生产线占地尺寸：长15米,宽6米,高7米；

2、5T/D精炼机碳钢和不锈钢的实物图片：

3、工艺操作简介：脱磷----碱炼----水洗----干燥----脱色----脱臭

Дефосфоризация - промывка (щелочная рафинация) - сушка— отбелка - дезодорация

五、项目安装说明

安装前用户必须具备安装条件，如基础设施的建设，安装工具，安装人员的吃和住等。不具备安装条件而造成安装人员产生的费用由用户承担。

附件一：生产调试所需耗材 расходные материалы

| 序号 | 名称 | 数量 | 参考价： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热油320# масло | 15桶 баррелей |  | 用户自备 заказчик |
| 2 | 食 盐 соль пищевая | 100kg |  |  |
| 3 | 片 碱Каустическая сода | 100kg |  |  |
| 4 | 活性白土Активированная глина | 1000kg |  |  |

附件二：安装工具和辅助材料Монтажные инструменты и вспомогательные материалы

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 焊 机 э/сварка | 1台 | 安装用 при монтаже | 用户自备 заказчик |
| 2 | 气割枪工具газосварка | 一套 | 安装用 при монтаже |  |
| 3 | 抛 光 机 шлифмашина | 1台 | 安装用 |  |
| 4 | 电焊条 электроды | 5箱 уп | 不锈钢和普通各半 для нержавеющей стали |  |
| 5 | 做水箱热轧钢板 баки из горячекатаной стали | 8张 | 4m×1.25m×4mm |  |
|  | 空 压 机Воздушный компрессор | 2V-0.3/7 | 5.5kw |  |

附件三：基础设施 инфраструктура

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 водопровод | 1 |  | 接至碱水箱上 с подключаемым щелочным раствором |
| 2 | 水池Бассейн | 1 |  | 4mm厚铁板制作 из железа не менее 4мм |
| 3 | 基础 фундамент | 1 |  | 依照图纸В соответствии с чертежами |
| 4 | 皂角池 бассейн с раствором | 1 |  |  |
| 5 | 成品油箱 бак с маслом | 2 | 2500*1500*1500*3 |  |

六、项目设备明细

1，YJY-5T/D精炼油（碳钢）生产线设备明细 комплектация

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 功率（KW） | 材质 сталь | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵Насос | KCB200 | 2 | 4 | Q235 |  |
| 2 | 热水/碱水箱Резервуар для горячей воды / щелочной воды | 800*700*700 | 2 |  | Q235 |  |
| 3 | 脱磷脱酸罐Бак для обезвоживания дефосфорирования | LYY140 | 2 | 3*2 | Q235 |  |
| 4 | 皂角泵 насос для раствора | KCB200 | 1 | 4 | Q235 |  |
| 5 | 脱色罐Банки для обесцвечивания | LYG140 | 1 | 3 | Q235 |  |
| 6 | 白土罐 баки для глины | BTG70*80 | 1 |  | Q235 |  |
| 7 | 脱色泵 насос обесцвечивания | BRY65-50-160 | 1 | 5.5 | Q235 |  |
| 8 | 叶片过滤机 пластинчатый фильтр | GLJ-10 | 1 |  | 内衬SUS304 |  |
| 9 | 汽水分离器Водоотделитель | FLG30 | 1 |  | Q235 |  |
| 10 | 脱臭罐Дезодорирующий бак | LYX140 | 1 |  | SUS304 |  |
| 11 | 飞沫扑集器 пеногаситель | PJG40 | 1 |  | Q235 |  |
| 12 | 脱色过滤油箱Фильтрующий бак для обесцвечивания | 2000*1250*1250*3 | 1 |  | Q235 |  |
| 13 | 过滤油泵 масло насос | KCB200 | 1 | 4 | Q235 |  |
| 14 | 汽水串联真空泵Сода вакуумный насос | QSWJ-160A-3 | 1 | 7.5 |  |  |
| 15 | 循环水泵Циркуляционный насос | S80*65-32(D) | 1 | 7.5 |  |  |
| 16 | 蒸汽发生器Парогенератор | FSQ.6*1.5 | 1 |  | Q235 | 压力容器Давление |
| 17 | 低位储油罐Нижний резервуар хранения | ¢500 | 1 |  | Q235 |  |
| 18 | 高位膨胀槽Расширительный бак | ¢300 | 1 |  | Q235 |  |
| 19 | 油气分离器воздушно-масляный сепаратор | ¢100 | 1 |  | Q235 |  |
| 20 | 高温循环油泵Высокотемпературный циркуляционный насос | BRY65-50-160 | 1 | 5.5 |  |  |
| 21 | 配电柜Шкаф распределительный |  | 1 |  | Q235 |  |
| 22 | 安装材料Монтажный материал | 含操作平台、阀门、管道 фундаменты, клапана, трубы | 1 |  | Q235 |  |
| 23 | 锅 炉бойлер | 20万大卡200 000 ккал |  |  |  | 燃煤 |
| 24 | 合计 всего |  |  | 47 |  |  |

2，提升、炒、榨、炼、灌装设备明细及报价： подача, сушка, отжим, рафинация,

| 序号 | 名称 | 功率/KW | 单价/万元 | 数量 | 价格/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJY-5T/D流水线 таб выше | 47 | 669200 | 1套 | 669200 | 碳 钢Углеродистая сталь |
| 2 | YJY-CY4导热油电炒料机Термомасляная машина | 36 | 17920 | 4 | 71680 | 双 层 двухэтапная |
| 3 | YJY-TL11提升机подъемный механизм | 1.1*2 | 3500 | 4 | 14000 | 斜 式 |
| 4 | YJY-TD4电脑提升机 подъёмник программируемый | 2.2*4 | 9520 | 4 | 38080 | 自 动 |
| 5 | YJY-Z450榨油机（不含LD2）Масляный пресс (за исключением LD2) | 22*4 | 61600 | 4 | 246400 |  |
| 6 | YJY-TL2提升机подъемный механизм | 1.5*4 | 4620 | 4 | 18480 | 立式 |
| 7 | YJY-Z350榨油机（不含LD2）Масляный пресс (за исключением LD2) | 18.5*4 | 47600 | 4 | 190400 |  |
| 8 | YJY-L380油渣分离机 сепаратор | 3*2 | 23520 | 2 | 47040 |  |
| 9 | 全自动灌装机（2头）Автоматическая разливочная машина (2 головки) | 0.75 | 64120 | 1 | 64120 | 桶装 |
|  | 合 计 |  |  |  | 1359400 |  |

七、工程项目总价：1 500 000元

八、特别说明

- 运费：全套设备可由供方代办托运，运输及包装费用由需方承担。

- 安装调试费：安装调试费（国外）按200 元/天/人美金计算需方支付给供方。

3）厂房面积：总面积为600平方米左右。

1) Перевозка грузов: полный комплект оборудования может быть проверен временными поверенными, расходы на транспортировку и упаковку, которые несет сторона спроса.

2) затраты на установку и ввод в эксплуатацию: плата за установку и ввод в эксплуатацию (за границей) на 200 юаней / день / доллар США, чтобы рассчитать долю спроса для оплаты поставщика.

3) площадь завода: общая площадь 600 квадратных метров.